УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «Виртекс», г. Новосибирск

#### _________________ Лим В. Г.

«01» сентября 2009 г.

## Технологические инструкции

## по применению коптильных ароматизаторов «Коптекс» и «Деликарома» при производстве мясопродуктов

Новосибирск 2009

Ассортимент продукции, при производстве которой могут быть использованы коптильные ароматизаторы Коптекс и Деликарома:

- Колбасы вареные, сосиски, сардельки, шпикачки

- Колбасы полукопченые, варено-копченые

- Реструктурированные изделия (ветчина)

- Деликатесные изделия из свинины, говядины

- Изделия из мяса птицы

- Полуфабрикаты

1. Технология производства вареных колбас с коптильными препаратами.

При производстве вареных  колбас, сосисок, сарделек коптильные препараты вносятся на стадии фаршесоставления после внесения основного количества мясного сырья, нитрита натрия, специй. При этом следует уменьшать количество соли в фарше до 2%. Количество коптильных препаратов, необходимых при добавлении в фарш указаны в таблице 1 (в % на общий замес фарша). При добавлении в фарш коптильный препарат не разводят водой, а используют в готовом к употреблению виде, в котором он реализуется на производство.

При производстве вареных колбас в искусственных оболочках термическая обработка состоит из 2-х этапов: подсушка Т= 50 – 60оС, в течение 1 часа; варка Т= 80- 85оС до готовности.

При производстве вареных колбас в натуральных оболочках (черева, синюга) возможен способ замачивания оболочек в водный раствор коптильного ароматизатора Коптекс 1:6, 1:8 с Т воды = 20оС в течение 1-3 минут. В данном случае при термообработке необходимо использовать кратковременное подкапчивание 15-30 минут во время подсушки. Тепловая обработка проводится только в термокамере.

2. Технология производства полукопченых колбас.

При производстве полукопченых колбас коптильные препараты используются 2 способами:

1. Добавление коптильного препарата в фарш на стадии фаршесоставления в количествах, указанных в таблице 1. При использовании коллагеновых оболочек (белковых) термообработка исключает стадию копчения и состоит из 2-х этапов: подсушка Т= 50 – 60оС, в течение 1 часа; варка Т =  80–85оС до готовности.

2. Замачивание оболочки (натуральных, белковых) в водный раствор ароматизатора Коптекс 1:6, 1:8 с Т воды = 20оС в течение 5–15 минут. При производстве полукопченых колбас в натуральной оболочке необходимо в процессе термообработки во время обжарки использовать кратковременное подкапчивание не менее 30 минут.

Кратность использования растворов ароматизаторов для обработки оболочек определяется органолептически, по цвету и запаху раствора и степени механической загрязненности.

Таблица 1.

| Коптильный препарат | Вареные колбасы, сосиски, сардельки; в % на общий замес фарша | Полукопченые колбасы, в % на общий замес фарша |
| --- | --- | --- |
| Коптекс | 0,5-0,6 | 0,7-1,0 |
| Деликарома | 0,1-0,3 | 0,2-0,3 |

3. Деликатесные продукты из свинины, говядины.

При производстве деликатесной продукции коптильный ароматизатор вносят в состав шприцовочных рассолов после внесения всех компонентов, в количествах: Коптекс 200-300мл/10 л. рассола, Деликарома 80-100мл/10 л. рассола. Коптильный препарат не обеспечивает цвет изделиям, в результате чего перед термообработкой необходимо погружать изделия в водный раствор Аннато 160в. Тепловая обработка исключает стадию копчения и состоит из 2-х этапов: подсушка Т = 50 – 60оС, в течение 1 часа; варка  Т = 80 – 85оС до готовности.

4. Изделия из мяса птицы.

Коптильные препараты при производстве изделий из мяса птицы применяются 2 способами:

1. Шприцевание сырья рассолом с коптильным препаратом: для Коптекс 200-300 мл/ 10 л. рассола, Деликарома 40-70 мл/10 л. рассола. Количество рассола 20% к массе сырья и 5% в массажер. Цвет изделиям коптильный препарат не обеспечивает, в результате чего необходимо за 10 минут до окончания массирования добавлять в массажер краситель Аннато160в. Тепловая обработка исключает стадию копчения и состоит из 2-х этапов: подсушка Т = 50 – 60оС, в течении 1 часа; варка Т = 80 – 85оС   до готовности.

2. Шприцевание сырья рассолом без коптильного препарата. После массирования погружать образцы в водный раствор коптильного  ароматизатора  Коптекс (1:6). Термообработка исключает стадию копчения и состоит из 2-х этапов: подсушка Т = 50 – 60оС , в течение 1 часа; варка Т = 80 – 85оС до готовности. Изделия приобретают золотисто-коричневый цвет на поверхности и приятный аромат копчения. В результате использования 2 способа возможно наличие такого дефекта как неравномерное окрашивание поверхности изделия, этот дефект возникает за счет нарушения режимов термообработки и различного содержания жировой фракции в сырье.

5 Технология производства мясных продуктов методом распыления    (атомизации)

Распыление – это процесс обработки мясных продуктов коптильным препаратом, с целью придания изделиям вкуса, аромата и цвета копчения.

Поток сжатого воздуха, проходящий через сопло форсунок, взаимодействует с жидким дымом и образует в камере мелкодисперсную взвесь жидкого дыма. Распыление может производиться во всех термокамерах, исключая камеры конвейерного типа.

Во время атомизации вентиляторы и тены в термокамере должны быть выключены и закрыта вытяжка, камера должна обеспечивать герметичность.

Распыление дыма гарантируется при беспрепятственной подаче сжатого воздуха под давлением порядка 4 – 5 атм.

Схема термической обработки изделий при использовании атомизатора:

1 Прогрев продукта при Т= 60 – 65 0С в течение 30 – 50 минут.

2 Впрыск жидкого дыма в камеру (вентилятор и тены отключены):

- сардельки 2 впрыска по 8 минут,

- копчености 2 впрыска по 6 минут,

- полукопченые колбасы 2 впрыска по 10 минут,

- изделия в пузырях и синюге 2 впрыска по 6 минут.

3 Включение вентиляторов на 10 минут

4 Варка продукта до готовности.

Количество впрысков в камеру возможно устанавливать самостоятельно в зависимости от ожидаемого результата (цвет, вкус и аромат).

Расход коптильного ароматизатора «Деликарома» составляет 3–4 г на 1 кг продукта, для «Коптекса» - 5-6 г на 1 кг продукта.