# Белкозин

Производитель: Белкозин,  Украина

Коллагеновая колбасная оболочка БЕЛКОЗИН

НАЗНАЧЕНИЕ:

Искусственная белковая оболочка БЕЛКОЗИН применяется для производства всех видов колбасных изделий: сыровяленых, сырокопченых, варено-копченых, полукопченых, копченостей, вареных колбас, ветчин в оболочке, сарделек, колбасных изделий из мяса птицы.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- превосходит натуральную оболочку по эластичности, прочности, бактериальной чистоте;

обеспечивает стабильную форму колбасных изделий при формовке (стабильность диаметра), что позволяет выпускать дозированную продукцию;

- паро-, газопроницаемость оболочки обеспечивают проникновение при копчении ароматических веществ в продукт и позволяют сохранить аромат изделий в течение срока хранения;

- способность к термоусадке позволяет сохранить форму изделия при охлаждении и хранении, исключая образование пустот и бульонных отеков в колбасном батоне;

- позволяет получить традиционный вкус колбас, «натуральный» вид продукта.

МАТЕРИАЛ:

Искусственная белковая оболочка БЕЛКОЗИН изготавливается из коллагеновых волокон, выделенных в процессе обработки из спилка крупного рогатого скота.

АССОРТИМЕНТ:

Белковая колбасная оболочка БЕЛКОЗИН представлена на  рынке как:

Белковая оболочка универсальная (ОП)

Диаметры:

35, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 120 мм

Цвета:

-  бесцветный;

-  темный махагон (14т);

-  светлый махагон (14с);

-  луковый (18);

-  карамель (12);

-  бакнат (32) – под заказ;

-  лосось (30) – под заказ;

-  малина (43) – под заказ;

-  вишня (82) – под заказ.

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ:

- в рулонах по 250-600 м  в зависимости от диаметра;

- гофрированная, диаметром 35-85 мм (по 15-35 м в трубке длиной до 60 см);

- в пачках по 20-25 м;

- в отрезках по 0,3-1,0 м:

-с вязкой узла и петли на одном конце,

-с вязкой узла и петли с клипсой на одном конце,

- в отрезках без вязки по 0,3-1,0 м;

- перфорированная в рулонах по 250-600 м.

1.Белковая оболочка повышенной прочности (ПП)

- для колбасных изделий с заменой мясного сырья растительными ;

- для использования на проблемном оборудовании.

Повышенная объемная плотность оболочки обеспечивает необходимую прочность и адаптивность к клипсованию. Высокое значение коэффициента термической деформации позволяет вырабатывать изделия с заменой мясосырья растительными белковыми добавками.

Диаметры:

45, 50, 55, 60 мм

Цвет:

только бесцветный.

2.Белковая оболочка для сырокопчёных колбас (СК)

- для производства сырокопченых колбас.

Обладает повышенной эластичностью, гибкостью, адаптивностью к клипсованию при использовании подмороженного фарша, повышенной самоусадкой, устойчива к действию микроорганизмов и развитию плесневых грибов, что значительно снижает риск возникновения плесени и возможность порчи продукта.

Диаметры:

40, 45, 50 мм

Цвета:

бесцветный, карамель (12), луковый (18)

3.Белковая оболочка легкосъёмная (ЛС)

- для варено-копченых, полукопченых, вареных колбас;

- для сервировочной нарезки.

Оболочка с пониженной адгезией к фаршу, обладает свойствами легкого снятия с колбасного батона.

Диаметры:

45, 50, 55, 65 мм

Цвета:

бесцветный, карамель (12)

4.Коллагеновая оболочка  «Белкозин» в сетке

Преимущества коллагеновой оболочки в сетке:

- придание новых потребительских качеств мясным изделиям (форма, рисунок);

- высокая проницаемость ароматических веществ при копчении;

- прочное соединение текстильной сетки и коллагена;

- многообразие цветов текстильной сетки и коллагена;

- хороший съем текстильной сетки с готового продукта;

- сокращение технологического процесса.

Каталог цветов:

| бесцветный | малина (043) | карамель (012) | Темный махагон (14т) |
| --- | --- | --- | --- |

| лосось (03) | Светлый махагон (14с) | лук (18) |  |
| --- | --- | --- | --- |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА:

Разматывание оболочки производят в вертикальном положении рулона. Перед использованием БКО «Белкозин» в отрезках замачивают в 20% растворе поваренной соли при температуре 15-20 ºС  до 5 минут в зависимости от типа оборудования. После замачивания оболочку необходимо использовать в течение 30 минут. Хранение замоченной оболочки и вторичное замачивание недопустимы.

Оболочка, готовая к употреблению «Ready»  не требует предварительной подготовки и полностью готова к применению после извлечения их из упаковки.

НАПОЛНЕНИЕ:

| Диаметр оболочки, мм | Диаметр батона, мм | Диаметр оболочки, мм | Диаметр батона, мм | Диаметр оболочки, мм | Диаметр батона, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 37 | 55 | 56-58 | 85 | 86-90 |
| 38 | 40 | 60 | 61-63 | 90 | 91-95 |
| 40 | 42-43 | 65 | 66-68 | 100 | 102-105 |
| 45 | 46-48 | 75 | 76-79 | 120 | 122-126 |
| 50 | 51-53 | 80 | 81-84 |  |  |

При введении в фарш белковых добавок рекомендуется увеличение диаметра батона на 1 мм от номинального диаметра оболочки;

При использовании оболочек диаметром 75, 85, 100 мм ограничить длину батона до 400 мм для последующей термообработки на вертикальных рамах. При использовании горизонтальных рам в производстве колбасных изделий,  длина батона не граничивается.

РУЧНАЯ ВЯЗКА:

Рекомендуется использовать нитки льняные, льняные с химическими волокнами и льно-джутовые (220х3текс или 220х4текс).

КЛИПСОВАНИЕ:

-   При клипсовании оболочки необходимо  учитывать соответствие  размера клипсы диаметру оболочки.

-   «Poly-Clip» и «Alpina» - автоматы: рекомендуется использовать клипсы профиля «L» или  «ОL».

Ориентировочные размеры клипс, для формовки колбас на клипсаторах-автоматах «Poly-Clip» и «Alpina»:

| шаг, матрица, размер клипсы диаметр оболочки, мм | 15 |
| --- | --- |
|  | 15/4au | 15/10 | 15/11 |
|  | 15-8/5х1,75 | 15-9/5х1,75 | 15-9/5х2,0 | 15-10/5х1,75 | 15-10/5х2,0 | 15-11/5х2,0 |
| 35 | х |  |  |  |  |  |
| 40 | х |  |  |  |  |  |
| 45 |  | х | х |  |  |  |
| 50 |  | х | х |  |  |  |
| 55 |  | х | х | х | х |  |
| 60 |  |  |  | х | х |  |
| 65 |  |  |  | х | х | х |

| шаг, матрица, размер клипсы диаметр оболочки, мм | 18 |
| --- | --- |
|  | 18/9 | 18/10 | 18/11-12 | 18/13 |
|  | 18-9 5х1,75 | 18-9 5х2,0 | 18-10 5х1,75 | 18-10 5х2,0 | 18-11 5х2,0 | 18-12 5х2,0 | 18-13 5х2,0 |
| 40 | х | х |  |  |  |  |  |
| 45 | х | х |  |  |  |  |  |
| 50 | х | х | х | х |  |  |  |
| 55 |  |  | х | х |  |  |  |
| 60 |  |  | х | х |  |  |  |
| 65 |  |  | х | х | х | х |  |
| 75 |  |  |  |  |  | х |  |
| 85 |  |  |  |  |  | х | х |

Ориентировочные размеры клипс  для формовки колбас на клипсаторах «Poly-Clip» PDC:

PDC 600: Для диаметров до 50 мм использовать клипсы S 632 или S 638. Для диаметров 50 мм и 55 мм использовать клипсы S 638.

PDC 700: Для диаметров до 50 мм использовать клипсы S 735 или S 740. Для диаметров от 50 мм до 65 мм использовать клипсы S 740.

Ориентировочные размеры клипс  для формовки колбас на  клипсаторах  «Technopack»:

|  | КDC -90 SV-4612 DСА-Е | КDC-200 КDCVA-200 | КDC-400 | DСА-Е400 КDCVA-400 SV-4602 SV-4600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40-45 | Е220 Е230 | G-175 G-200 | 370 390 | Е-410 |
| 50-55 | Е230 Е240 | G-200 G-225 | 390 400 | Е-410 Е-420 |
| 60-65 | - | G-225 | 400 | Е-420 |

Ориентировочные размеры клипс для формовки колбас на  клипсаторах  «КОМПО»:

-   для диаметров 40, 45 мм использовать клипсы В2 или В3;

-   для диаметров 50, 55 мм использовать клипсы В3.

Рекомендуется использовать мягкие клипсы.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА:

Обжарка:

-                   в первые 20 мин температура не должна превышать 70°С, максимальная температура обжарки не более 90°С.

Варка:

-                   в первые 20 мин. температура не должна превышать 70°С, максимальная температура варки не более 75°С.

Для получения морщинистой поверхности батона душирование необходимо отменить.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ:

-         оболочку хранят в упаковке изготовителя в сухих складских помещениях, защищённых от солнечного света, при температуре 20050С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при относительной влажности воздуха 7005%

-         гарантийный срок хранения оболочки 12 месяцев.

В случае транспортировки или хранения оболочки в условиях низких температур выдержать оболочку в течение 2-х суток при температуре 20±5°С, не вскрывая  упаковки.