18008, Украина,  г. Черкассы, ул. Крупской, 14. Для переписки: 18007, Черкассы, а/с 3572.

тел./факс: 38 (0472)  63-87-41, 63-06-31, E-mail: zinto@ukr.net

Коптильный  препарат  «ЖИДКИЙ ДЫМ »

Коптильный ароматизатор «Жидкий дым  » используется для приготовления  рыбы горячего и холодного копчения, мясных изделий (сала, вареных и полукопченых колбас), а также в качестве ароматизатора при приготовлении консервной продукции и пресервов.

Для приготовления  различных изделий  коптильный ароматизатор «Жидкий дым » вводят как во внутрь продукта так и добавляют в рассол.

При изготовлении  колбас.

При составлении колбасного фарша в куттер или мешалку добавляют раствор нитрита натрия, специи, а затем после перемешивания вводят коптильный ароматизатор в количестве (мл на 100 кг сырья) :

- Вареные колбасы, сосиски, сардельки          – 150;

- Полукоченые и варенокопченые   колбасы   - 350;

- Сырокопченые колбасы                                   - 500.

Термическую обработку колбас производят в соответствии с технологическими инструкциями.

При изготовлении изделий из  свинины и говядины.

Рекомендуется во все шприцовочные рассолы добавлять коптильный ароматизатор в количестве 3 кг на 100 л рассола с последующим уменьшением времени копчения.

При изготовлении тушек птицы и окороков куриных копчено-вареных и запеченных.

Рекомендуется добавлять коптильный ароматизатор в количестве 8 кг на 100 л рассола с последующим уменьшением времени копчения.

Применение  коптильного препарата   «Жидкий дым » путем распыления

Перед процессом распыления препарат необходимо разбавить водой в соотношении 1:1, тщательно размешать  и профильтровать через марлю.  Распыление осуществляется в камере копчения. Расход препарата (разбавленного)  не более 1% от массы обрабатываемого сырья.

При изготовлении рыбной продукции.

Перед использованием  коптильный ароматизатор «Жидкий дым  » необходимо разбавить питьевой водой в соотношении 1:1, тщательно размешать.

1. Рыбу, подготовленную в соответствии с инструкцией по изготовлению , погрузить в ванну с коптильным препаратом на время от 3 до 10 минут. Температура препарата 20-25 0С.

Препарат выдерживает  многократное замачивание в нем рыбы. Периодически рекомендуется отфильтровывать препарат обычным способом.

Расход препарата при указанных условия составляет 3 % от веса обрабатываемого продукта

( на 100 кг рыбы – 3 кг препарата) .

2.  Возможно наносить препарат методом распыления.